|  | Утверждено Постановлением Найтоповичской сельской Администрации Найтоповичского сельского поселения Унечского района Брянской области "19" августа 2020г. № 24 |
| --- | --- |

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ СХЕМа

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования

Найтоповичское сельское поселение Унечского муниципального района

Брянской ОБЛАСТИ
НА 2020 ГОД и на период до 2030

Книга 1: Схема теплоснабжения

г. Брянск

2020г.

Оглавление

Паспорт актуализированной схемы теплоснабжения	6

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	7

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО  ОКРУГА	13

а) площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5 летние периоды (далее этапы)	13

б) объемы потребления тепловой энергии (мощности) теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом элементе территориального деления на каждом этапе	14

в) потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе	20

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛОГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	21

в) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	21

г) перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	22

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	24

а) перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	24

б) перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	24

РАЗДЕЛ 4.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, СЕЛЬСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	25

а) описание сценария развития теплоснабжения поселения, городског округа	25

б) обоснования выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, сельского округа.	26

РАЗДЕЛ 5.         ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	26

а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, сельского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения	26

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	27

в) предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	27

г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	28

д) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа	28

е) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода	28

ж) решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении)  тепловой  нагрузки  потребителей  тепловой  энергии  в  каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе	28

з) оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения	28

и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей	29

к) анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников  энергии	29

л) вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии	29

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	30

а) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	30

б) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, сельского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	30

в) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность  поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	30

г) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	31

д) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения,  определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качеству поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти	31

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ"	32

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	32

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	33

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей на каждом этапе	33

б) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	33

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)	34

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	37

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕЗХОЗЯНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	41

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОО ОКРУА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	42

а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	42

б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	43

в) предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	43

г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	43

д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	44

е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	44

ж) предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения муниципального образования, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	44

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, СЕЛЬСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	45

а) целевые показатели работы теплоисточника	45

б) показатели надежности систем ресурсоснабжения	45

в) ожидаемые результаты и целевые показатели	45

г) целевые индикаторы для мониторинга реализации схемы теплоснабжения	46

д) надёжность и качество ресурсоснабжения характеризует динамика изменения следующих параметров	46

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	48

# Паспорт актуализированной схемы теплоснабжения

| Наименование схемы | Актуализированная Схема теплоснабжения муниципального образованияНайтоповичское сельское поселение Унечского района Брянской области на 2020год и на период до 2030 года. |
| --- | --- |
| Основание для разработки схемы | –Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019); – Федеральный закон «О теплоснабжении» от 27.07.2010 N 190-ФЗ; – Приказ Министерства регионального развития РФ от 7 июня 2010 года N 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»; –Схема территориального планирования Унечского района; – Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетическойэффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 N 261-ФЗ; –Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». |
| Заказчики схемы | Администрация Найтоповичского сельского поселения |
| Основные разработчики схемы | ООО «НП ТЭКтест-32» |
| Цели актуализации схемы | –Обеспечение развития систем централизованного теплоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2030 года. –Увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по теплоснабжению и горячему водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики. –Улучшение качества работы систем теплоснабжения и горячего водоснабжения. – Снижение вредного воздействия на окружающую среду. |
| Сроки и этапы реализации актуальной схемы | Первая очередь – 2026 год; Расчетный срок – 2030 год. |
| Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации мероприятий схемы и ожидаемые результаты реализации мероприятий из схемы | –Снижение потерь воды и тепловой энергии в сетях централизованного отопления и горячего водоснабжения к концу 2030года. Реконструкция, наладка и шайбирование тепловых сетей. –Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии во всех домах, подключенныхксистемецентрализованного теплоснабженияк концу 2030году. |

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Унечский муниципальный район расположен в юго-западной части Брянской области.

На севере он граничит с Мглинским районом Брянской областью,

на западе - с Клинцовским районом Брянской области,

на юге – с Стародубским районами Брянской области,

на востоке – с Почепским районом Брянской области.

Найтоповичское сельское поселение — муниципальное образование в юго-западной части Унечского района Брянской области. Административный центр — село Найтоповичи.

Село Найтоповичи находится в непосредственной близости от районного центра г. Унеча, на расстоянии 10,5 км. Площадь территории Найтоповичского сельского поселения составляет 172,8 км2. Село Найтоповичи - административный центр Найтоповичского сельского поселения, располагается на автодороге федерального значения Брянск -Почеп - Клинцы.

Границы Найтоповичского сельского поселения установлены законом Брянской области от 09.03.2005 № 3-3 с изменением на 5.02.2014 г. «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области».

Численность населения на 01.01.2020г. – 1,507 тыс. человек.

В состав Найтоповичского сельского поселения входят 11 населённых пунктов.

|  | Найтоповичское сельское поселение |
| --- | --- |
| 1 | село Найтоповичи |
| 2 | село Брянкустичи |
| 3 | деревня Гаськово |
| 4 | посёлок Жеча |
| 5 | деревня Займище |
| 6 | посёлок Казащина |
| 7 | деревня Куровщина |
| 8 | деревня Лавы |
| 9 | село Лыщичи |
| 10 | посёлок Снежинка |
| 11 | посёлок Строгонов |

Рисунок 1. Расположение Найтоповичского сельского поселения в Унечском муниципальном районе.

Перечень населённых пунктов, а также численность населения в разрезе населённых пунктов, входящих в состав Найтоповичского сельского поселения приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Перечень населенных пунктов, входящих в состав территории сельского поселения

| № п/п | Список населенных пунктов МО | Площадь территории населенного пункта, км2 | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. |
|  | Найтоповичское сельское поселение | 6,895 | 1507 |
| 1 | село Найтоповичи | 1,691 | 658 |
| 2 | село Брянкустичи | 1,25 | 427 |
| 3 | деревня Гаськово | 0,196 | 11 |
| 4 | посёлок Жеча | 0,184 | 8 |
| 5 | деревня Займище | 0,106 | 31 |
| 6 | посёлок Казащина | 0,244 | 38 |
| 7 | деревня Куровщина | 0,111 | 5 |
| 8 | деревня Лавы | 0,174 | 25 |
| 9 | село Лыщичи | 2,77 | 298 |
| 10 | посёлок Снежинка | 0,043 | 1 |
| 11 | посёлок Строгонов | 0,126 | 5 |

Для расчета основных градостроительных параметров развития территории принят следующий прогноз численности постоянного населения МО Найтоповичское сельское поселение Унечского муниципального района Брянской области:

- на 2025 год: 1,900 тыс.чел.;

- на 2030 год: 1,420 тыс.чел.

Численность населения Найтоповичского сельского поселения к расчётному сроку реализации Территориального планирования Унечского района, представлена по населенным пунктам и отражена в таблице 2.

Таблица 2– динамика роста численности населения по населенным пунктам

| № п/п | Список населенных пунктов МО | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. | 1-я очередь реализации Схемы 2025 г | Расчетный срок реализации Схемы 2030 г. |
|  | Найтоповичское сельское поселение | 1507 | 1900 | 1420 |
| 1 | село Найтоповичи | 658 | 762 | 571 |
| 2 | село Брянкустичи | 427 | 687 | 407 |
| 3 | деревня Гаськово | 11 | 11 | 11 |
| 4 | посёлок Жеча | 8 | 8 | 8 |
| 5 | деревня Займище | 31 | 31 | 32 |
| 6 | посёлок Казащина | 38 | 48 | 52 |
| 7 | деревня Куровщина | 5 | 5 | 5 |
| 8 | деревня Лавы | 25 | 26 | 28 |
| 9 | село Лыщичи | 298 | 316 | 300 |
| 10 | посёлок Снежинка | 1 | 1 | 1 |
| 11 | посёлок Строгонов | 5 | 5 | 5 |

Порядка 90% жилья поселения находится в частной собственности. Жилищный фонд представлен среднеэтажной и малоэтажной (индивидуальной) застройкой. Жилобеспеченность средняя.

Характеристика элементов климата приводится по данным метеостанции г. Брянск на основании СП 131.13330.2018 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменениями №1, 2), дата введения 29.05.2019 г. и отражены в таблице 3, таблице 4, таблице 5.

Таблица 3– средняя месячная и годовая температура воздуха, С

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -7,4 | -6,6 | -1,2 | 7,0 | 13,6 | 16,9 | 18,4 | 17,2 | 11,7 | 5,6 | -0,4 | -5,0 | 5,8 |

Таблица 4– средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,2 | 2,9 |

Таблица 5– климатическая характеристика

| № п/п | Параметры | Показа тели |
| --- | --- | --- |
| Климатические параметры холодного периода года |
| 1.1 | Температура воздуха наиболее холодных суток, С, обеспеченностью 0,98 | - 30 |
| 1.2 | Температура воздуха наиболее холодных суток, С, обеспеченностью 0,92 | - 27 |
| 2.1 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С, обеспеченностью 0,98 | - 26 |
| 2.2 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С, обеспеченностью 0,92 | - 24 |
| 3 | Температура воздуха, С, обеспеченностью0,94 | - 12 |
| 4 | Абсолютная минимальная температура воздуха, С | - 42 |
| 5 | Средне суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, С | 5,6 |
| 6 | Продолжительность и средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8С | 199 сут. - 2,0 |
| 7 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | 70 |
| 8 | Количество осадков за ноябрь-март, мм | 210 |
| 9 | Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | Ю |
| Климатические параметры теплого периода года |
| 10 | Барометрическое давление, СПа | 990 |
| 11 | Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,95 | 21 |
|  | Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,98 | 25 |
| 12 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, С | 19,3 |
| 13 | Абсолютная максимальная температура воздуха, С | 38 |
| 14 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, С | 9,6 |
| 15 | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час.наиболее теплого месяца, % | 58 |
| 16 | Количество осадков за апрель-октябрь, мм | 438 |
| 17 | Преобладающее направление ветра за июнь-август | З |

Схема актуализируется в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» с изменениями и дополнениями от 19.12.2016 г.;

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с изменениями и дополнениями на 16 марта 2019 г.;

- Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 г. № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» с изменениями и дополнениями от 07 марта 2017 г.;

- Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» с изменениями и дополнениями на 4 февраля 2017 г.;

- Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» с изменениями и дополнениями на 24 января 2017 г.;

- «Методических основ разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ» РД-10-ВЭП, разработанных ОАО «Объединение ВНИПИЭНЕРГОПРОМ» и введенных в действие с 22.05.2006 г.

# РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

## а) площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5 летние периоды (далее этапы)

Согласно Схемы территориального планирования Унечского района современный жилищный фонд МО Найтоповичское сельское поселение Унечского района Брянской областипредставленсреднеэтажной и малоэтажной (индивидуальной) застройкой.

В соответствии со сценарием развития МО Найтоповичское сельское поселение Унечского района Брянской областик 2030 году расчетная численность населения поселения составит около 920человек.

Препологаемое новое жилищное строительство полностью размещается в нынешних границах МО.

В Схеме территориального планирования Унечского района предполагается в основном развитие только индивидуальной жилой застройки.

Реализация проектных мероприятий не изменит структуру жилого фонда поселения, преобладающей так же останется индивидуальная застройка.

Исходя из того, что основной приростстроительных фондов будет составлять индивидуальнаязастройка, с учетом последних тенденций в градостроительстве, количество перспективных потребителей централизованной системы теплоснабжения будет увеличиваться по мере нового строительства, с учетом индивидуальных источников тепловой энергии. Это связано с тем, что малоэтажная застройка, а также индивидуальные жилые дома,будут  обеспечиваться теплом от автономных источников (автономных индивидуальных котельных).

На момент разработки  схемы  теплоснабжения  можно  выделить   1 перспективную  зону, в которой потребители будут подключены к централизованной системе теплоснабжения: котельная ГУП «Брянсккоммунэнерго» с. Найтоповичи, ул. Пролетарская,36.

Максимальные нагрузки потребителей, подключенныхк источникам тепловой энергии, составляют:

Таблица 6– максимальные нагрузки источников тепловой энергии

| Технологическая зона | Текущее положение |
| --- | --- |
|  | Нагрузка на отопление/ вентиляцию зданий, Гкал/ч | Нагрузка на ГВСзданий, Гкал/ч | Нагрузка всего, Гкал/ч | Профицит/дефицит тепловоймощности, Гкал/ч |
| с. Найтоповичи, ул. Пролетарская,36 | 0,824 | 0,000 | 0,824 | 0,932 |

## б) объемы потребления тепловой энергии (мощности) теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом элементе территориального деления на каждом этапе

В Схеме территориального планирования Унечского района МО Найтоповичское сельское поселение Унечского района Брянской области предполагается развитие в основном индивидуальными жилыми домами и зоной застройки малоэтажными  жилыми домами.

Строительство новых объектов социальной сферы не планируется. Проведение капитального строительства объектов, подключаемых к системе теплоснабжения на территории МО Найтоповичское сельское поселение Унечского района Брянской областидо 2027 г. и на расчетный срок до 2030 г.  не планируется.

Расход тепловой энергии, необходимый вМО Найтоповичское сельское поселение Унечского района Брянской области, представлен в таблице 7.

Таблица 7–перспективный расход тепловой энергии, необходимый для отопления с учетом новой застройки МО Найтоповичское сельское поселение Унечского района Брянской области.

| Потребитель | Перваяочередь до2025 г. | Расчетныйсрок (2030 г.) |
| --- | --- | --- |
|  | Расход т/энергии, потребляемый объектами, Гкал/ч | Расход т/энергии, для отопления новойзастройки, Гкал/ч | Расход т/энергии, потребляемый объектами, Гкал/ч | Расход т/энергии, для отоплениякапитальной застройки, Гкал/ч |
| с. Найтоповичи, ул. Пролетарская,36 | 0,824 | 0,0 | 0,824 | 0,0 |

Прогнозируемые потребности расхода тепловой энергии для нужд ЖКС по очередности строительства представлены в таблице 8.

Таблица 8 – Объекты,  подключенные к централизованной системе теплоснабжения

| Наименование котельных | Существующие присоединенные нагрузки, Гкал/час | Новое строительство | Часовая нагрузка на отопление, ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Часовая нагрузка, |  |
|  |  | нового объекта | Гкал/час | 2026 г. | 2030 г. |
| с. Найтоповичи, ул. Пролетарская,36 | 0,824 | - | 0 | 0,824 | 0,824 |

Данная информация раскрывает перспективное потребление тепловой энергии по всей территориальной зонеМО Найтоповичское сельское поселение Унечского района Брянской области в полном объеме.

Поэтому для описания динамики развития систем теплоснабжения МО Найтоповичское сельское поселение Унечского района Брянской области было принято, что текущее положение и расчетный период являются основными этапами развития. Расчет приведен в соответствии с формулами физических свойств термодинамики жидкостей -справочник В.И. Манюк, Я.И. Каплинский«Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии составляется исходя из перечня объектов, планируемых кподключению централизованной системе теплоснабжения. Перечень данных объектов представлен в предыдущем разделе.

Прогноз удельных расходов тепловой энергии составляется исходя из перечня объектов,  подключенных к централизованной системе теплоснабжения. Перечень данных объектов представлен в таблице 9.

Таблица 9.–Объекты, подключенные к централизованной системе теплоснабжения

| Тип потребителя | Контрагент | Адрес потребителя | Часовая нагрузка по отоплению, Гкал/час | Часовая нагрузка по ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население МКД | УК | Сервис УК ООО | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 24 | 0,0656 |  |
| Население МКД | УК | Сервис УК ООО | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 22 | 0,0598 |  |
| Население МКД | УК | Сервис УК ООО | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 20 | 0,0676 |  |
| Население МКД | УК | Сервис УК ООО | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 14 | 0,0548 |  |
| Население МКД | УК | Сервис УК ООО | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 16 | 0,0549 |  |
| Население МКД | УК | Сервис УК ООО | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 18 | 0,0479 |  |
| Население МКД | УК | Сервис УК ООО | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 12 | 0,0515 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | КАЛЕНЬКИНА Т.Л. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 26, кв. 16 | 0,0054 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | ЯСЬКОВ А.В. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 10, кв. 1 | 0,004 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | ПРАЦКЕВИЧ А.Н. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 10, кв. 2 | 0,0041 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | НОСОВЕЦ Т.С. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 10, кв. 3 | 0,0044 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | ДРАЧЕНА Н.М. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 10, кв. 4 | 0,004 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | ФЕСЬКОВ А.В. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 10, кв. 5 | 0,0041 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | МОРОЗ С.И. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 10, кв. 6 | 0,0043 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | ЗЕНЬКИН С.В. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 10, кв. 7 | 0,0056 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | ЯСЬКОВА О.М. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 10, кв. 8 | 0,0037 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | ГОНЧАРЕНКО И.Н. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 10, кв. 9 | 0,0046 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | ГОРДЕЕНКО М.М. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 10, кв. 10 | 0,0057 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | ЛУКЬЯНЕНКО В.В. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 10, кв. 11 | 0,0036 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | СЕМЕНЧЕНКО Н.Ф. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 10, кв. 12 | 0,0045 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | БОГАТЫРЕВ Ю.Н. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 10, кв. 13 | 0,0048 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | ГАВРИЧЕНКО Д.М. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 10, кв. 14 | 0,0041 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | МОРДАЧЕВ В.П. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 10, кв. 15 | 0,004 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | КОНОВАЛОВА Т.С. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 10, кв. 16 | 0,0045 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | СКОРИБЧЕНКО В.Н. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 10, кв. 17 | 0,0039 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | ЧУДНОВА Н.М. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 10, кв. 18 | 0,0042 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | ТУЖИК М.И. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 26, кв. 1 | 0,004 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | ГРИБАЧ В.М. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 26, кв. 2 | 0,0053 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | АРТЕМЕНКО Г.Г. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 26, кв. 3 | 0,0054 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | САВРИКО А.В. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 26, кв. 4 | 0,004 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | КОРОБКОВ В.И. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 26, кв. 5 | 0,0053 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | СОКОЛ А.Т. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 26, кв. 6 | 0,0052 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | ПОЛУБОТКО Н.М. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 26, кв. 7 | 0,0044 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | ЕЛИСЕЙКИНА Р.М. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 26, кв. 8 | 0,0043 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | ХОЛОЩАК А.В. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 26, кв. 9 | 0,0044 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | ШПИНЬКОВА Т.А. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 26, кв. 10 | 0,0044 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | СЕРАЯ И.В. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 26, кв. 11 | 0,0044 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | ШПИНЬКОВА З.Н. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 26, кв. 12 | 0,0044 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | СОЛОМАХО В.А. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 26, кв. 13 | 0,0052 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | НЕСТЕРЕНКО Е.В. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 26, кв. 14 | 0,0053 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | ТАРАСЕНКО А.В. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 26, кв. 15 | 0,0039 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | ТКАЧЕВ А.И. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 26, кв. 17 | 0,0053 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | МОРОЗ Н.Д. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 26, кв. 18 | 0,0039 |  |
| Муниципальный бюджет | Культура | Межпоселенческое культурно-досуговое учреждение | Найтоповичи с, Октябрьская ул, дом № 16 | 0,0856 |  |
| Муниципальный бюджет | Культура | Унечская межпоселенческая централизованная библиотечная система | Найтоповичи с, Октябрьская ул, дом № 16 | 0,0126 |  |
| Муниципальный бюджет | Образование | Школа с. Найтоповичи МОУ | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 16А | 0,0429 |  |
| Муниципальный бюджет | Образование | Школа с. Найтоповичи МОУ | Найтоповичи с, Октябрьская ул, дом № 18 | 0,1251 |  |
| Областной бюджет | БТФОМС | Унечская ЦРБ ГБУЗ | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 28 | 0,006 |  |
| Прочие отрасли | Остальное | Транснефть - Дружба АО | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 8А | 0,0329 |  |
| Прочие отрасли | Остальное | Транснефть - Дружба АО | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 14А | 0,0285 |  |

## в) потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе

В связи с тем, что нет конкретных данных касательно развития производственной зоны, невозможно дать оценку на долгосрочную перспективу. Также стоит принимать во внимание нестабильную ситуацию в экономике РФ, что в свою очередь затрудняет долгосрочное планирование в сфере строительства и в сфере производства.

# РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛОГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

а) радиус эффективного теплоснабжения позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии

Так как непланируется подключение тепловых нагрузок к котельнымМО Найтоповичское сельское поселение Унечского района Брянской области, то в перспективе эффективные радиусы существующих котельных не изменится.

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения для котельныхГУП «Брянсккоммунэнерго» покажет объективные значения масштабов данной зоны теплоснабжения в целом.Расчет оптимального радиуса представлен в табл.10.

Таблица 10.–  Расчет оптимального радиуса котельной

| Площадь, км2 | 0,0160 |
| --- | --- |
| Кол-воабонентов | 15 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 938,09 |
| Стоимостьсетей, руб | 1930280 |
| Материальнаяхарактеристика | 240,086 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 8040,0 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 2,58 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 161,35 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,83 |

## в) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Часть потребителей МО Найтоповичское сельское поселение Унечского района Брянской областине имеют централизованного теплоснабжения. Потребители индивидуальной застройки используют для своих нужд газовые котлы малой мощности. Так же распространены электрические обогреватели. Теплофикационные установки размещаются в специальных пристройках (помещениях). Котлы имеют в своем комплексе дополнительный контур для приготовления горячей воды.

## г) перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы тепловых мощностей котельных в МО Найтоповичское сельское поселение Унечского района Брянской областии перспективы тепловых нагрузок в зоне действия источников тепловой энергии с определением резервов и дефицитов относительно существующей тепловой мощности нетто источников приведены в таблице 11. Значения подключенных и перспективных нагрузок на расчетный период для котельных являются актуальными исходя из учета нового строительствав районе централизованных котельных МО Найтоповичское сельское поселение Унечского района Брянской области до2030года. Исходя из материалов Схемы территориального планирования Унечского района и представленных сведений о новом строительстве администрацией МО Найтоповичское сельское поселение Унечского района Брянской области, прирост подключяемых тепловых нагрузок непланируется.

Таблица 11. – Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в технологической зоне действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

| Технологическая зона | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях Гкал/ч | Тепловая мощность «нетто», | Текущее положение | Расчетный период (до 2030 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Нагрузка на отопление/вентиляцию зданий, Гкал/ч | Нагрузка на ГВСзданий, Гкал/ч | Нагрузка всего, Гкал/ч | Профицит/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | Нагрузка на отопление/вентиляцию зданий, Гкал/ч | Нагрузка на ГВСзданий, Гкал/ч | Нагрузка всего, Гкал/ч | Профицит/дефицит тепловоймощности Гкал/ч |
| с. Найтоповичи, ул. Пролетарская,36 | 2,580 | 0,824 | 0,094 | 0,812 | 0,824 | 0,000 | 0,824 | 0,932 | 0,824 | 0,000 | 0,824 | 0,9 |

# РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

## а) перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Расчет перспективных балансов теплоносителя производился исходя из расчетных тепловых нагрузок к расчетному периоду (2030 год) с температурным перепадом между  системами подающего и обратного трубопровода 25°С. В таблице 12 представлен перспективный баланс максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками на расчетный период (2030 год).

Таблица 12 – Перспективный баланс максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками на расчетный период (2030 год).

| № | Наименование технологической зоны | Балансы теплоносителя на расчетный период (2030 год), м3/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Найтоповичи, ул. Пролетарская,36 | 32,48 |

## б) перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Объем аварийной подпитки рассчитан согласно п.6.17 СНиП 41-02-2003«Тепловые сети». Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная  подпитка  химически  не  обработанной  и  недеаэрированной  водой,  расход которойпринимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей.Результаты расчета представлены в таблице 13.

Таблица 13. – Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок на расчетный период (2030год).

| № | Наименование технологической зоны | Объем аварийной подпитки (2030 год), т/ч | Работа химводоподготовки котельной, м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Найтоповичи, ул. Пролетарская,36 | 0,668 | Nа-катионит., Д=0,72, Н=1,5м-КУ2-8-1шт.,Д=0,72, Н=1,5м-СК-1-1шт. |

# РАЗДЕЛ 4.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, СЕЛЬСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

## а) описаниесценария развития теплоснабжения поселения, городског округа

1 Вариант.

Проведение реконструкции котельной в с. Найтоповичи, ул. Пролетарская,36	. Предположителные затраты на реконструкцию котельной составят 2400,0 млн. рулей. Произвести замену существующих котлов БРАТСК-1Г на котлы с более высоким КПД (более 90 %) с учетом подключенных нагрузок.

Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые в пенополиуретановой изоляции трубопроводы (стальные или выполненные из термостойкого пластика). Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях.

2 Вариант.

Реконструкция котельной и замена котлов с более низким КПД и реконструкция тепловых сетей не будут реализовываться. Соответственно будет проиходить износ ссистемы теплоснабжения и как следствие будут ухудшаться показатели ее работы (повысится аварийность тепловых сетей и котельной, снизится КПД, увеличатся эксплуатационные издержки).

## б) обоснования выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, сельского округа.

Приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения с.Натоповичи предлагается вариант 1. Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией.

# РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

## а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, сельского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения

Исходя из того, что основной приростстроительных фондов будет составлять индивидуальная и малоэтажная застройка (с учетом последних тенденций в градостроительстве, малоэтажная застройка будет представлена в большей части коттеджами), количество перспективных потребителей централизованной системы теплоснабжения на данном этапе актуальной схемы теплснабжения не увеличится. Это связано с тем, что застройка в основномбудет обеспечиваться теплом от автономных источников (автономных индивидуальных котельных).

На момент разработки схемы  теплоснабжения  можно  выделить  1перспективную  зону, в которой потребители будут подключены к централизованной системе теплоснабжения: котельная ГУП «Брянсккоммунэнерго»с. Найтоповичи, ул. Пролетарская,36.

Все нагрузки существующих потребителей централизованного теплоснабжения в перспективе принимаются равными на текущий момент.

СогласноСхемы территориального планирования Унечского района и информации администрации МО Найтоповичское сельское поселение Унечского района Брянской области на территории поселения производство капитального строительства объектов с подключением к централизованной системе теплоснабжения не предусмотрено.

Котельныеимеют необходимый резерв тепловой мощности (с условием проведения теплотехнической наладки котлов, тепловых сетей -увеличением пропускной способности существующих трубопроводов) для обеспечения тепловой энергией всех подключенных объектов.

Насосное оборудование котельныхимеют различный моральный и физический износ, в зависимости от объемов их эксплуатациии проведением ППР.

## б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

КотельныеМО Найтоповичское сельское поселение Унечского района Брянской области на момент актуализации схемы имеют необходимый резерв тепловой мощности (с условием проведения теплотехнической наладки котлов, тепловых сетей - увеличением пропускной способности существующих трубопроводов) для обеспечения тепловой энергией всех подключенных объектов.

Проведение реконструкции котельной в с. Найтоповичи, ул. Пролетарская,36	. Предположителные затраты на реконструкцию котельной составят 2400,0 млн. рулей. Произвести замену существующих котлов БРАТСК-1Г на котлы с более высоким КПД (более 90 %) с учетом подключенных нагрузок.

## в) предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

До расчетного периода 2030 года планируется реконструкциякотельной с. Найтоповичи, ул. Пролетарская,36.Предположителные затраты на реконструкцию котельной составят 2400,0 млн. рулей.

## г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Не планируется, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.Порядок возможнойреконструкции котельной будет определяться в ходе разработки проектной документации.

## д) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Не планируется, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

## е) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода

Не планируется, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

## ж) решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении)  тепловой  нагрузки  потребителей  тепловой  энергии  в  каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

Потребность в распределении (перераспределении) тепловой энергии потребителей тепловой энергии в зоне действия не требуется.

## з) оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения

На момент разработки схемы теплоснабжения котельные МО Найтоповичское сельское поселение работают по температурным графикам, указанные в таблице 14:

Таблица 14. – температурный график работы котельных

| № | Наименование котельной, адрес | Тип котельной (встроенная, пристроенная, подвальная, крышная, отдельностоящая, квартальная и т.д) | Расчетный/фактический температурный график работы котельной |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Найтоповичи, ул. Пролетарская,36 | отдельностоящая | 95/70 |

## и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Данный раздел по котельным рассматривается в ходе разработки проектной документации.

## к) анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников  энергии

В МО Найтоповичское сельское поселение Унечского района Брянской области на момент разработки схемы теплоснабжения не существует источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников тепловой энергии. Данные технологии для централизованного теплоснабжения в перспективе развития тепловых сетей не предусматриваются.

## л) вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии

В   МОНайтоповичское сельское поселение Унечского района Брянской области не   существует   и   не предусматриваетсястроительство источников тепловой энергии, используемых возобновляемые источники тепловой энергии.

# РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

## а) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Рекомендуется произвести замену старых трубопроводов, а так же их реконструкцию с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление.Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 2003 года, нуждаются в замене до 2026 года.

В целях бесперебойного обеспечения тепловой энергии потребителе и выполнения графика планово-предупредительных ремонтов планируетсяпроведения следующих работ, указанных в таблице 15.

Таблица 15 – работы по замене трубопроводов

| № | Мероприятия | Затраты, тыс. руб. | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена участков тепловой сети | 8 000,0 | 2020-2026 г.г. |

## б) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, сельского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет25 лет, предлагается произвести замену старых трубопроводов, а так же реконструкцию с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление.

## в) предложенияпостроительству и реконструкциитепловыхсетей в целяхобеспеченияусловий, приналичиикоторыхсуществуетвозможностьпоставоктепловойэнергиипотребителямотразличныхисточниковтепловойэнергииприсохранениинадежноститеплоснабжения

Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется в связи с достаточной надежностью существующей конфигурации тепловых сетей. Рекомендуется произвести замену старых трубопроводов, а так же их реконструкцию с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление.

## г) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Рекомендуется произвести замену старых трубопроводов, а так же их реконструкцию с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление.

## д) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения,  определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качеству поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

Для обеспечения надежной работы системы теплоснабжения в МО Найтоповичское сельское поселение Унечского района Брянской области не требуется перекладка существующих магистральных трубопроводов. Все изменения и модернизация тепловых сетей необходимо учесть при разработке проектной документации на реконструкцию сетей.

# РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯПОПЕРЕВОДУОТКРЫТЫХСИСТЕМТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) ВЗАКРЫТЫЕСИСТЕМЫГОРЯЧЕГОВОДОСНАБЖЕНИЯ"

Система теплснабжения МО Найтоповичское сельское поселение Унечского района Брянской закрытая.

# РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Расчеты перспективных максимальных годовых расходов топлива для зимнего, и переходного периодов по элементам территориального деления выполнены на основании данныхо среднемесячной температуры наружного воздуха, суммарной присоединенной тепловой нагрузке и удельных расходов условного топлива. Результаты расчётов перспективного годового расхода топлива к 2030году представлены в таблице 16.

Таблица 16.–перспективный годовой расход топлива на расчетный срок (2030 г.)

| Источник теплснабжения (котельная) | Вид топлива, ед.изм. | 2030 год Условное топливо,т.у.т. |
| --- | --- | --- |
| с. Найтоповичи, ул. Пролетарская,36 | Природный газ | 388,58 |

# РАЗДЕЛ 9.ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

## а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей на каждом этапе

Проведение реконструкции котельной в с. Найтоповичи, ул. Пролетарская,36	. Предположителные затраты на реконструкцию котельной составят 2400,0 млн. рулей. Произвести замену существующих котлов БРАТСК-1Г на котлы с более высоким КПД (более 90 %) с учетом подключенных нагрузок.

Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые в пенополиуретановой изоляции трубопроводы (стальные или выполненные из термостойкого пластика). Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях.

Рекомендуется произвести замену старых трубопроводов, а так же их реконструкцию с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление.Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 2003 года, нуждаются в замене до 2026 года.

В целях бесперебойного обеспечения тепловой энергии потребителе и выполнения графика планово-предупредительных ремонтов планируется проведения следующих работ, указанных в таблице 17.

Таблица 17. – работы по замене трубопроводов

| № | Мероприятия | Затраты, тыс. руб. | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена участков тепловой сети | 8000,0 | 2020-2026 г.г. |

## б) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Предложения по данному разделу будут рассматриваться в ходе разработки проектной документации на разработку и строительство элементов системы теплоснабжения.

# РАЗДЕЛ10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года№190-ФЗ«О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154:

Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с требованиями документа:

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в  отношении городов населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельностиединой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

Для присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, сельского округа лица, владеющие на праве собственности или инымзаконном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней, с даты окончания срока подачи заявок, разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, сельского округа, н сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).

В случае если на территории поселения, сельского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, сельского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерскойотчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии;

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В МО Найтоповичское сельское поселение Унечского района Брянской области критериям единой теплоснабжающей организации удовлетворяет ГУП «Брянсккоммунэнерго».

# РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Зона действия теплоснабжения в МО Найтоповичское сельское поселение Унечского района Брянской области включает в себя 1 технологическую зону.

Потребителизон действия котельныхуказаны в таблице 18.

Таблица 18. – объекты, подключенные к централизованной системе теплоснабжения

| Тип потребителя | Контрагент | Адрес потребителя | Часовая нагрузка по отоплению, Гкал/час | Часовая нагрузка по ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население МКД | УК | Сервис УК ООО | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 24 | 0,0656 |  |
| Население МКД | УК | Сервис УК ООО | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 22 | 0,0598 |  |
| Население МКД | УК | Сервис УК ООО | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 20 | 0,0676 |  |
| Население МКД | УК | Сервис УК ООО | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 14 | 0,0548 |  |
| Население МКД | УК | Сервис УК ООО | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 16 | 0,0549 |  |
| Население МКД | УК | Сервис УК ООО | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 18 | 0,0479 |  |
| Население МКД | УК | Сервис УК ООО | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 12 | 0,0515 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | КАЛЕНЬКИНА Т.Л. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 26, кв. 16 | 0,0054 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | ЯСЬКОВ А.В. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 10, кв. 1 | 0,004 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | ПРАЦКЕВИЧ А.Н. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 10, кв. 2 | 0,0041 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | НОСОВЕЦ Т.С. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 10, кв. 3 | 0,0044 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | ДРАЧЕНА Н.М. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 10, кв. 4 | 0,004 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | ФЕСЬКОВ А.В. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 10, кв. 5 | 0,0041 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | МОРОЗ С.И. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 10, кв. 6 | 0,0043 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | ЗЕНЬКИН С.В. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 10, кв. 7 | 0,0056 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | ЯСЬКОВА О.М. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 10, кв. 8 | 0,0037 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | ГОНЧАРЕНКО И.Н. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 10, кв. 9 | 0,0046 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | ГОРДЕЕНКО М.М. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 10, кв. 10 | 0,0057 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | ЛУКЬЯНЕНКО В.В. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 10, кв. 11 | 0,0036 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | СЕМЕНЧЕНКО Н.Ф. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 10, кв. 12 | 0,0045 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | БОГАТЫРЕВ Ю.Н. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 10, кв. 13 | 0,0048 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | ГАВРИЧЕНКО Д.М. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 10, кв. 14 | 0,0041 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | МОРДАЧЕВ В.П. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 10, кв. 15 | 0,004 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | КОНОВАЛОВА Т.С. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 10, кв. 16 | 0,0045 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | СКОРИБЧЕНКО В.Н. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 10, кв. 17 | 0,0039 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | ЧУДНОВА Н.М. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 10, кв. 18 | 0,0042 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | ТУЖИК М.И. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 26, кв. 1 | 0,004 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | ГРИБАЧ В.М. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 26, кв. 2 | 0,0053 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | АРТЕМЕНКО Г.Г. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 26, кв. 3 | 0,0054 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | САВРИКО А.В. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 26, кв. 4 | 0,004 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | КОРОБКОВ В.И. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 26, кв. 5 | 0,0053 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | СОКОЛ А.Т. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 26, кв. 6 | 0,0052 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | ПОЛУБОТКО Н.М. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 26, кв. 7 | 0,0044 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | ЕЛИСЕЙКИНА Р.М. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 26, кв. 8 | 0,0043 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | ХОЛОЩАК А.В. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 26, кв. 9 | 0,0044 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | ШПИНЬКОВА Т.А. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 26, кв. 10 | 0,0044 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | СЕРАЯ И.В. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 26, кв. 11 | 0,0044 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | ШПИНЬКОВА З.Н. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 26, кв. 12 | 0,0044 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | СОЛОМАХО В.А. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 26, кв. 13 | 0,0052 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | НЕСТЕРЕНКО Е.В. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 26, кв. 14 | 0,0053 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | ТАРАСЕНКО А.В. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 26, кв. 15 | 0,0039 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | ТКАЧЕВ А.И. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 26, кв. 17 | 0,0053 |  |
| Население бытовые | Бытовые абоненты | МОРОЗ Н.Д. | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 26, кв. 18 | 0,0039 |  |
| Муниципальный бюджет | Культура | Межпоселенческое культурно-досуговое учреждение | Найтоповичи с, Октябрьская ул, дом № 16 | 0,0856 |  |
| Муниципальный бюджет | Культура | Унечская межпоселенческая централизованная библиотечная система | Найтоповичи с, Октябрьская ул, дом № 16 | 0,0126 |  |
| Муниципальный бюджет | Образование | Школа с. Найтоповичи МОУ | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 16А | 0,0429 |  |
| Муниципальный бюджет | Образование | Школа с. Найтоповичи МОУ | Найтоповичи с, Октябрьская ул, дом № 18 | 0,1251 |  |
| Областной бюджет | БТФОМС | Унечская ЦРБ ГБУЗ | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 28 | 0,006 |  |
| Прочие отрасли | Остальное | Транснефть - Дружба АО | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 8А | 0,0329 |  |
| Прочие отрасли | Остальное | Транснефть - Дружба АО | Найтоповичи с, Пролетарская ул, дом № 14А | 0,0285 |  |

# РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕЗХОЗЯНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Бесхозяйныетепловыесетивграницахмуниципального образования Найтоповичское сельское поселение неи выявлены.

# РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОО ОКРУА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

## а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Согласно Концепции участия ОАО «Газпром» в газификации регионов Российской Федерации с целью обеспечения эффективности инвестиций разрабатываются Планы-графики синхронизации выполнения Программ газификации регионов Российской Федерации. В рамках их реализации строительство внутрипоселковых газопроводов и подготовка к приему газа потребителей (население, объекты коммунально-бытовой и социальной сферы и р.), газифицируемых по Программе газификации, осуществляется за счет бюджетов различного уровня, иных источников, а также средств потребителей. Финансирование работ по строительству и реконструкции объектов газоснабжения осуществляется за счет средств ООО «Газпром межрегионгаз» и ОАО «Газпром». Финансирование программ газификации региона также осуществляется газораспределительными организациями за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

Новое жилищное строительство в МО Найтоповичское сельское поселение Унечского района Брянской области для постоянного населения будет вестись, в первую очередь, за счёт реконструкции ветхого и аварийного жилищного фонда, а также, отчасти, уплотнения существующей жилой застройки, и на территориях нового освоения.

Реализация проектных мероприятий не изменит структуру жилого фонда поселения, преобладающей так же останется индивидуальная застройка.

Исходя из того, что основной приростстроительных фондов будет составлять индивидуальная и малоэтажная застройка (с учетом последних тенденций в градостроительстве, малоэтажная застройка будет представлена в большей части коттеджами), количество перспективных потребителей централизованной системы теплоснабжения будет увеличиваться по мере нового строительства, с учетом индивидуальных источников тепловой энергии. Это связано с тем, что малоэтажная застройка, а также индивидуальные многоквартирные дома, будут  обеспечиваться теплом от автономных источников (автономных индивидуальных котельных).

В зонах застройки малоэтажными жилыми домами предусматривается использование индивидуальных источников тепловой энергии.

## б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы по газификации источников тепловой энергии в МО Найтоповичское сельское поселение Унечского района Брянской области отсутствуют.

## в) предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Программа регионального развития газификации Брянской области разработана и утверждена на 2017 — 2021 годы.

Основное и единственное топливо на котельных сельскогопоселенияявляется природный газ.

## г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

«Схема и программа развития электроэнергетики Брянской области на период 2020 – 2024 годы», утверждена распоряжением Губернатора Брянской области от 29.04.2019 г. №385-РГ. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в рамках указанного документа не предусмотрены.

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории МО Найтоповичское сельское поселение Унечского района Брянской области, не предусматривается.

## д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

В МО Найтоповичское сельское поселение Унечского района Брянской области, не предусматривается.

## е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

## ж) предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения муниципального образования, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Корректировка схемы водоснабжения муниципального образования для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в Схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется.

# РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, СЕЛЬСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

## а) целевые показатели работы теплоисточника

Показатели качества

Таблица 19. – показатели качества работы теплоисточника

| Наименование ресурса | Показатели качества |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Напряжение - 220 (или 380) вольт, частота - 50 Гц Отсутствие отклонений напряжения и частоты тока выше допустимых значений |
| Тепловая энергия (отопление) | Температура и количество теплоносителя должны обеспечивать температуру внутри помещения и температуру горячей воды в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг гражданам. В помещениях социально-культурного назначения и административных зданий – в соответствии с отраслевыми стандартами, в других помещениях по договорам с потребителями. |

## б) показатели надежности систем ресурсоснабжения

Таблица 20. – показатели надежности системы ресурсоснабжения

| Наименование вида ресурсоснабжения | Показатели надежности |
| --- | --- |
| Тепловая энергия (отопление) | Обеспечение качества теплоснабжения в соответствии с требованиями Правил и норм. Количество перерывов в теплоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе теплоснабжения |

## в) ожидаемые результаты и целевые показатели

Таблица 21. – ожидаемые результаты и целевые показатели

| N п/п | Ожидаемые результаты | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоэнергетическое хозяйство |
| 1.1 | Технические показатели |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов т/энергии |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем теплоснабжения. Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии |
|  |  | Удельный расход топлива |

## г) целевые индикаторы для мониторинга реализации схемы теплоснабжения

Таблица 22 – целевые индикаторы для мониторинга реализации схемы теплоснабжения

| Наименование целевого индикатора | Область применения | Фактическое значение 2019 г. | Значение целевого показателя на 2030г. | Рациональное значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Теплоэнергетическое хозяйство |
| 1.1. Технические (надежностные) показатели |
| 1.1.1. Надежность обслуживания систем теплоснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | н/д | 0,3 | 0,3 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно -восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно -диспетчерской службы предприятия. В результате реализации схемы теплоснабжения значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 30 -50 | 5 | 5 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общего числа | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 7 | 0 | 0 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Доля ежегодно | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 3 | 3 | 3 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций теплоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| заменяемых |  |  |  |  |  |
| сетей, в % от их |  |  |  |  |  |
| общей протяженности |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Сбалансированность систем теплоснабжения |
| Уровень использования производственных мощностей, % от располагаемой мощности | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 70 | 80 | 93 | Конкретное значение определяетсяисходя из данных организации,оказывающей услуги в сфере теплоснабжения |

## д) надёжность и качество ресурсоснабжения характеризует динамика изменения следующих параметров

Таблица 23 – надёжность и качество ресурсоснабжения

| Параметры, влияющие на качество ресурсоснабжения жилых домов и др. объектов недвижимости города | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | до 2030 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество перерывов в электроснабжении потребителей продолжительностью от 3 до 10 часов вследствие инцидентов в системе электроснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью более 8 часов вследствие аварий в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью от 4 до 8 часов вследствие инцидентов в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Рассчитать тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей в каждой системе теплоснабжения возможно приблизительно с учетом индекса дефлятора Минэкономразвития. Прогноз тарифа приведен в таблице 24.

Таблица 24. Прогноз тарифа на тепловую энергию

| № | Услуги | Тарифы на коммунальные услуги по годам в руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Холодное водоснабжение, за 1 м3 | 22,53 | 23,43 | 24,37 | 25,34 | 26,36 |
| 2 | Теплоснабжение, за 1 Гкал |  |  |  |  |  |
|  | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | 2531,46 | 2658,03 | 2790,93 | 2930,47 | 3076,98 |
| 3 | Газоснабжение, за 1 тыс.м3 | 7,41 | 7,55 | 7,7 | 7,89 | 8,13 |
| 4 | Электроснабжение, за 1 кВт*час | 3,92 | 4,11 | 4,32 | 4,54 | 4,78 |